Zadanie čís.: 5

Úloha :

- Z prideleného výrezu mapy odčítajte (s presnosťou na 25 m) topografické súradnice (x, y) a nadmorskú výšku (z – súradnicu; s presnosťou na 5 m) troch bodov, vyznačených na mape červenými krížikmi  ┼ .

- Vyznačte do mapy (modrým krížikom X) polohy 3 bodov, daných zvolenými súradnicami  (kombináciou ľubovoľného x a ľubovoľného y  z  príslušného zoznamu súradníc (Hf - Helfenberg; Od – Odlochovice; Ro – Rožmberk nad Vltavou; VB – Vyšší Brod).

Vypracovanie:

- Odčítané súradnice

| Por. č. | X (m) | Y (m) | Z (m n.m.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

- Zvolené súradnice

| Bod | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- |
| A |  |  |
| B |  |  |
| C |  |  |

Tieto súradnice budú vynesené do mapy.

Komentár:

- Mapové podklady sú kópie z mapy mierky 1: 25.000, čo znamená že 1 cm = 250 m  a 1 mm = 25 m; rovnobežné kilometrové (vodorovné a zvislé) čiary sú od seba vzdialené po 1 km (=  4 cm).

- Súradnica x predstavuje vzdialenosť (km, m) od rovníka. Odčítava sa na ľavom, alebo pravom zvislom okraji mapy, resp. na vodorovných kilometrových čiarach. Je uvádzaná v úplnom (štvorcifernom – napr. 5386) alebo skrátenom (dvojcifernom – napr. 86) tvare. V prípade uvádzania hodnoty súradnice v m sa pridáva ešte trojčíslie (vo forme  buď 5 386 725 m, alebo 5 386, 725 km).

- Súradnica y predstavuje vzdialenosť od posunutej  nuly y´. Súradnica sa odčítava na  hornom, alebo dolnom vodorovnom okraji mapy, resp. na zvislých kilometrových čiarach. Je uvádzaná v  úplnom (štvorcifernom – napr. 3494) alebo skrátenom (dvojcifernom – napr. 94) tvare. Prvé číslo (3) znamená, že uvádzaná súradnica y platí pre 3. šesťstupňový zvislý pruh (od nultého poludníka v Greenwichi); zvyšné trojčíslie (494) udáva vzdialenosť v km od posunutej nuly súradnice y (ak sa uvádza  súradnica aj v m, platí podobné ako pri súradnici x).

- Súradnicu z  (nadmorská výška) nájdeme na mape buď vo forme kóty, alebo vo forme vrstevnice -  t.j.  množiny kót (bodov) s rovnakou hodnotou.

Poznámka:

Zvýraznené („tučnejšie“) vrstevnice na mape sú násobky 25 m. Pre lepšiu čitateľnosť si mapku môžete zväčšiť.  Priložená je aj plnofarebná verzia výrezu mapy.